## Slide 1: “会呼吸”的口罩
A Design of Sports Mask
Based on Graphene Woven Fabrics (GWF) Humidity Sensor
“会呼吸”的口罩
基于柔性石墨烯湿度传感器的呼吸自调整运动口罩
Notes: 老师同学们大家好！今天我们为大家带来了一款“会呼吸”的口罩。

## Slide 2
=
体育课停课?
春天宅在宿舍?
挤入健身房?
…
Notes: 雾霾大大降低了外出和运动的意愿。对于很多人来说，雾霾意味着

## Slide 3
Notes: 但也有人坚持锻炼，比如这位……实际上，这种现象并不少见，但是……

## Slide 4
闷？四肢乏力？
窒息！
Notes: 戴口罩运动，尤其是剧烈运动实际上是非常危险的。除了易缺氧、短时间四肢乏力等症状，研究表明甚至会有窒息的危险。

## Slide 5
价格？
Notes: 针对这个问题，美国的几大厂家如RZMask等推出了转为运动爱好者设计的口罩。这种口罩完全基于通气阀设计改造。国内售价一般为300-700元不等，甚至更多。看来，雾霾天运动的代价很高昂啊。

## Slide 6
“会呼吸” 的口罩
Notes: 为了以尽量低的成本满足广大运动爱好者在轻度雾霾天的运动需求，我们设计了一种“会呼吸”的口罩。

## Slide 7
“会呼吸” 的口罩
What is
Function and Principle
Notes: 那么什么是“会呼吸的口罩”呢？我们不妨先来看看它的功能和原理。

## Slide 8
会呼吸的口罩？
Function and Principle
特点：
  - 根据人体运动时呼吸频率和强度的变化自动调整透气性；
Notes: 它的主要特征是……
这样可以……（功能）

## Slide 9
会呼吸的口罩？
特点：
  - 根据人体运动时呼吸频率和强度的变化自动调整透气性；
功能：
  极大程度地实现佩戴舒适性与可吸入颗粒物过滤性能的均衡；
  适用于运动人群；
Function and Principle
Notes: 它的主要特征是……
这样可以……（功能）

## Slide 10
会呼吸的口罩？
特点：
  - 根据人体运动时呼吸频率和强度的变化自动调整透气性；
功能：
  极大程度地实现佩戴舒适性与可吸入颗粒物过滤性能的均衡；
  适用于运动人群；
工作原理：
  人体的呼出和呼入气体存在较大的湿度和温度差异；
  湿度传感器
   有效跟随人体的呼吸频率并反映呼吸强度
Function and Principle
Notes: 而其主要原理则是基于……
只要有效利用高灵敏度的湿度传感器，便可以……

## Slide 11
“会呼吸” 的口罩
How to make
Design and Method
Notes: 有了这样一个大致设想，接下来，我们该如何设计呢？

## Slide 12
会呼吸的口罩？
An overview of our design
Notes: 首先，机械架构：采用市场已有产品
考拉口罩：可拆卸，重复利用
更换滤片和元件，进行改造
拆卸后如下……

## Slide 13
会呼吸的口罩？
An overview of our design

## Slide 14
会呼吸的口罩？
An overview of our design

## Slide 15
会呼吸的口罩？
An overview of our design
头戴式固定带
可更换滤芯
嵌入通气控制阀
嵌入湿度传感器
Notes: 在设计中，我们将高灵敏度的湿度传感器嵌入正对口鼻下方的通孔，外罩固定塞和滤片；面部两侧通孔嵌入通气控制阀，并在通气阀内侧分别嵌入滤芯。

## Slide 16
会呼吸的口罩？
An overview of our design
头戴式固定带
可更换滤芯
嵌入通气控制阀
嵌入湿度传感器
Notes: 其中……是设计的重点 下面依次介绍

## Slide 17
会呼吸的口罩？
An overview of our design
Notes: 其中……是设计的重点 下面依次介绍

## Slide 18
会呼吸的口罩？
An overview of our design
嵌入通气控制阀
机械结构：百叶窗
机械控制：控制电路
        传感器
        接口电路
        驱动电路
Notes: 嵌入的通气控制阀的机械结构类似百叶窗 通过扇叶偏转可以控制 有效通气面积 从而改变通透性，并实现与过滤功能的均衡
那么具体如何控制通气阀的开合程度呢？在我们的设计中，控制系统主要包括传感器和控制电路。

## Slide 19
Wearable Humidity Sensor
Circuit Design
会呼吸的口罩？
An overview of our design
Graphene woven fabrics
PDMS
Chemical-synthesized CAB
Graphene woven fabrics
传感器：柔性石墨烯湿度传感器
接口与驱动电路
Notes: 其中，高灵敏度传感器由柔性石墨烯纤维材料和PDMS基底组成。这是一种微小电容传感器。当周围环境湿度发生微小变化时，传感器的容值会发生显著变化。

## Slide 20
An overview of our design
微小电容测量
数模接口转换
数字驱动外设
三点电容式振荡电路
会呼吸的口罩？
Wearable Humidity Sensor
Circuit Design
传感器：柔性石墨烯湿度传感器
接口与驱动电路
Notes: 紧接着传感器的是接口和驱动电路，并由此将湿度变化转化为电量。电路主要包括微小电容测量电路、数模接口转换和数字驱动外设三个部分。

## Slide 21
“会呼吸” 的口罩
What do we need for
Technical Considerations
Notes: 在了解了设计框架后，下面需要解决的问题就是如何具体实现。首先是湿度传感器

## Slide 22
Optical & SEM Images of GWF
Humidity Sensor Design
Structure & Images
Graphene Woven Fabrics (GWF)
X. Li, etc. Multifunctional Graphene Woven Fabrics. Scientific Reports, 2012.
Notes: 这是柔性石墨烯纤维材料的。

## Slide 23
Graphene woven fabrics
PDMS
Chemical-synthesized CAB
Graphene woven fabrics
Humidity sensitive layer absorbs water
Dielectric constant increasing（water~80 F/m，CAB~3.2-6.2 F/m）
Capacitance increasing
Water can easily pass through hollow-structure GWF
Hollow structure
CAB：Cellulose Acetate Butyrate 醋酸丁酸纤维素
Capacity Sensor
Technical Considerations/Humidity Sensor
会呼吸的口罩？
Notes: 在实验中，我们采用了PDMS-石墨烯-CAB多层结合的结构。一方面，吸湿性好的PDMS基底材料吸水后可产生应力；另一方面，水分子本身也可以透过石墨烯。

## Slide 24
Flexibility
Small size
Transparency
X. Li, etc. Multifunctional Graphene Woven Fabrics. Scientific Reports, 2012.
Technical Considerations/Humidity Sensor
会呼吸的口罩？
Blow
Blow
Big Blow
Notes: 在经过CVD沉积生长石墨烯、铜刻蚀、PDMS转移等多个步骤后，我们最终得到了高灵敏度湿度传感器材料。从左边的测试曲线可以看到……

## Slide 25
微小电容测量
数模接口转换
数字驱动外设
Technical Considerations/Circuit Design
会呼吸的口罩？
Notes: 有了湿度传感器，我们再来看看控制电路。

## Slide 26
微小电容测量
数模接口转换
数字驱动外设
电容三点式振荡电路
-电容对晶体管非线性特性产生的高次谐波呈现低阻抗
-高次谐波分量小，波形好
Technical Considerations/Circuit Design
会呼吸的口罩？
Notes: 在微小电容测量部分上，我们采用了电容三点式振荡电路，这是因为……
-电容对晶体管非线性特性产生的高次谐波呈现低阻抗
-高次谐波分量小，波形好

## Slide 27
微小电容测量
数模接口转换
数字驱动外设
电容三点式振荡电路
Technical Considerations/Circuit Design
会呼吸的口罩？
Notes: 直接说：由三点式振荡电路可通过 振荡频率的计算公式 反解出微小电容容值，从而反映湿度变化
F与C1C2关系 我的ppt里公式编辑器f=1/(2𝜋√(𝐿𝐶1𝐶2/(𝐶1+𝐶2)))

## Slide 28
微小电容测量
数模接口转换
数字驱动外设
高速比较器LM319
分频计数器SN74HC161N /256分频
Technical Considerations/Circuit Design
会呼吸的口罩？
Notes: 直接说：此后再通过高频比较器将模拟信号转换为数字信号

## Slide 29
微小电容测量
数模接口转换
数字驱动外设
- P1.3
外接频率中断
- P1.6 舵机
P2.0 P2.1 P2.3
P2.4 P2.5
Nokia 5110 LCD
P1.1 P1.2 蓝牙
Technical Considerations/Circuit Design
会呼吸的口罩？
Notes: 直接说：最终再通过单片机控制舵机来模拟……下面是演示视频

## Slide 30
微小电容测量
数模接口转换
数字驱动外设
基于电容三点式振荡电路的传感电路
效果演示
Technical Considerations/Circuit Design
会呼吸的口罩？

## Slide 31
微小电容测量
数模接口转换
数字驱动外设
电路小型化
Technical Considerations/Circuit Design
会呼吸的口罩？
Notes: 在原理电路模型验证可行后，我们又制作了PCB使得电路更小、更稳定。

## Slide 32
“会呼吸” 的口罩
What’s More?
Expectations and Further Improvement
GWF无纺包装
氧化石墨烯滤片
电路优化与微小化
机械安装与系统整合
心率监护 与 耳机融合
Notes: 可以看到，我们所设计的“会呼吸”的口罩已经有了基本模型。但仍需解决很多问题。比如：……我们将一一解决，真正实现一款可以帮助人们在雾霾天运动的实用性口罩。
谢谢大家！

## Slide 33
References
00
REFRENCES
[1] X. Li, P. Sun, L. Fan, M. Zhu, K. Wang, M. Zhong, J. Wei, D. Wu, Y. Cheng, H. Zhu. Multifunctional Graphene Woven Fabrics. Scientific Reports, 2012.
[2] T. Yang, W. Wang, H. Zhang, X. Li, J. Shi, Y. He, Q. Zheng, Z. Li, H. Zhu. Tactile Sensing System Based on Arrays of Graphene Woven Microfabrics: Electromechanical Behavior and Electronic Skin Application. ACS Nano, 2015
[3] N. O. Weiss, H. Zhou, L. Liao, Y. Liu, S. Jiang, Y. Huang, Xiangfeng Duan. Graphene: An Emerging Electronic Material. Advanced Materials, 2012.
[4] Spin Coating: A Guide to Theory and Techniques, Web (Ossila, enabling innovative electronics).
[5] Spin Coating, Web (Wikipedia).
[6] 童诗白，华成英主编.《模拟电子技术基础（第四版）》.北京：高等教育出版社，2006年.
[7] 阎石，王红主编. 《数字电子技术基础（第五版）》北京：高等教育出版社，2006.
Notes: 在这页可以加张电路大图